## Slide 1
Il ruolo della geofisica per individuare, caratterizzare e proteggere le acque sotterranee. Vloga geofizike pri odkrivanju, karakterizaciji in zaščiti podzemnih voda.
Federico Da Col, Flavio Accaino, Stefano Picotti, Massimo Giorgi, Antonio Bratus, Erika Barison, Martina Busetti, Michela Giustiniani, Fabio Meneghini, Andrea Schleifer.
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
WABIN

## Slide 2: Sommario Povzetek
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
PROJECT
Motivazione. Cos’è e perché ci serve l’idrogeofisica?
Il metodo sismico: teoria e casi di studio.
Il metodo geoelettrico: teoria e caso di studio.
Integrazione di dati sismici e geoelettrici: un caso di studio.
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
Motivacija. Kaj je hidrogeofizika in zakaj jo potrebujemo?
Seizmična metoda: teorija in študije primerov.
Geolektrična metoda: teorija in študij primera.
Integracija seizmičnih in geolektričnih podatkov: študij primera.

## Slide 3: Introduzione e motivazione – Uvod in motivacija
L’idrogeofisica permette di studiare fenomeni idrogeologici per mezzo di dati geofisici.
Ogni metodo geofisico permette di misurare grandezze utili per l’idrogeologia, come riportato nella seguente tabella.
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Hidrogeofizika omogoča preučevanje hidrogeoloških pojavov z uporabo geofizikalnih podatkov.Vsaka geofizikalna metoda omogoča merjenje količin, ki so koristne za hidrogeologijo, kot je prikazano v naslednji tabeli.

## Slide 4
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
Metodo | Grandezza misurata | Risultati
Sismica | Velocità (rigidità) del terreno | Litologia, fratturazione, stratigrafia, geometrie
Geoelettrica | Conduttività elettrica | Saturazione, salinità, litologia
Gravimetria | Densità | Porosità, litologia.
Radar | Permettività elettrica | Saturazione ad acqua, stratigrafia
Log di pozzo | Gamma, densità, NMR, ecc. | Varie, dipende dalla sonda.
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024

## Slide 5
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
Metodo | Grandezza misurata | Risultati
Sismica | Velocità (rigidità) del terreno | Litologia, fratturazione, stratigrafia, geometrie
Geoelettrica | Conduttività elettrica | Saturazione, salinità, litologia
Gravimetria | Densità | Porosità, litologia.
Radar | Permettività elettrica | Saturazione ad acqua, stratigrafia
Log di pozzo | Gamma, densità, NMR, ecc. | Varie, dipende dalla sonda.
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024

## Slide 6: Vantaggi – perché la geofisica? Prednosti – Zakaj geofizika?
I principali vantaggi rispetto alle misure puntuali in pozzo sono:
Non invasività. Possono quindi essere usati senza rischi in zone delicate e protette.
Relativo basso costo e semplicità logistica
Possono coprire aree più ristrette, ma anche molto grandi (scalabilità)
Possono penetrare in profondità a costi accessibili.
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Glavne prednosti v primerjavi s točkovnimi meritvami v vrtinah so:
Neinvazivnost. Uporaba je možna brez tveganja na občutljivih in zaščitenih območjih.
Relativno nizki stroški in preprosta logistika.
Prilagodljivost. Lahko pokrivajo manjša območja, pa tudi zelo velika (skalabilnost).
Dostopnost. Omogočajo prodor v globine po dostopnih stroških.

## Slide 7: Il metodo sismico - Seizmična metoda
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
Mezzo 1, lento Sredstvo 1, počasno
Mezzo 2, veloce Sredstvo 2, hitro
Raggio riflesso Odsevni žarek
Raggio rifratto Refraktirani žarek
Sorgente - Izvor
Ground roll
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024

## Slide 8: Il metodo sismico – elaborazione Seizmična metoda - Obdelava
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Due approcci possibili. Primo metodo: tomografia
Ricerca del modello che genera il dato più simile a quello misurato.
P = F-1(D) PROBLEMA INVERSO
Si applica a tutti i tipi di onda: rifratte, riflesse ed al ground roll.
Si ottengono dei profili di velocità sismica.
Dva možna pristopa. Prva metoda: tomografijaIskanje modela,
ki generira podatke, najbolj podobne izmerjenim. P = F-1(D) INVERZNI PROBLEMUporablja se za vse vrste valov: refraktirane, odsevne in "ground roll".Pridobijo se profili seizmične hitrosti.

## Slide 9: Il metodo sismico – elaborazione Seizmična metoda - Obdelava
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Secondo approccio: imaging sismico
Con una serie di algoritmi si «filtra» tutto ciò che non sono riflessioni.
Con un algoritmo di messa a fuoco, i riflettori sono poi portati alla posizione geologicamente corretta.
Si applica in primo luogo alle onde riflesse.
Si ottiene un’»immagine» del sottosuolo, ideale per identificare strutture, faglie, ricostruire sedimentazioni, ecc.
Drugi pristop: seizmično slikanje S pomočjo niza algoritmov se "filtrira" vse, kar niso odboji.
Z algoritmom za ostrenje se reflektorji postavijo v geološko pravilni položaj. Uporablja se predvsem za odsevne valove.
Pridobi se "slika" podzemlja, ki je idealna za identifikacijo struktur, prelomov, rekonstrukcijo sedimentacij itd.

## Slide 10: Esempio di imaging - Primer seizmičnega slikanja
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Busetti et al., 20091

## Slide 11: Esempio di imaging - Primer seizmičnega slikanja
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Picotti et al., 2008
2Picotti, S., Giustiniani, M., Accaino, F., Tinivella, U.. 2008. Depth modelling and imaging of the 4d seismic survey of the basso Livenza area (NE Italy), Bollettino di geofisica teorica ed applicata, 50 (1),

## Slide 12: Esempio di tomografia - Primer tomografije
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024

## Slide 13: Il metodo geoelettrico – introduzione – Geolektrična metoda - Uvod
Il metodo geoelettrico consiste nel misurare la differenza di potenziale tra coppie di elettrodi mentre da un’altra coppia di elettrodi viene fatta passare corrente nel sottosuolo.
Tramite un processo inversionale è poi possibile ottenere una mappa di resistività del terreno.
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Geolektrična metoda vključuje merjenje razlike potenciala med pari elektrod, medtem ko se skozi drugo dvojico elektrod spušča tok v podzemlje.
S pomočjo inverznega procesa je nato mogoče pridobiti zemljevid upornosti tal.

## Slide 14: Il metodo geoelettrico – esempio Geolektrična metoda - Primer
Sono stati eseguiti due rilievi geoelettrici sul litorale, nei pressi della città di Spalato.
Izvedena sta bila dva geolektrična merjenja na obali v bližini mesta Split.
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Podstrana
Spinut

## Slide 15
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
I risultati per il sito di Podstrana mostrano con notevole dettaglio il flusso di acqua dolce (più resistiva) attraverso le fratture
Il metodo geoelettrico – esempio Geolektrična metoda - Primer
Rezultati za lokacijo Podstrana kažejo z izjemno natančnostjo tok sladke vode (z večjo upornostjo) skozi razpoke.

## Slide 16
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
I risultati per il sito di Spinut sono altrettanto incoraggianti, con evidenti flussi di acqua dolce nelle
fratture del calcare.
Il metodo geoelettrico – esempio Geolektrična metoda - Primer
Rezultati za lokacijo Spinut so prav tako spodbudni, saj jasno prikazujejo tokove sladke vode v razpokah apnenca.

## Slide 17: Integrazione – un caso di studio Integracija – študija primera
Il sito si trova sul litorale veneto, in località Bibione Pineda. La linea di acquisizione dei dati sismici e geoelettrici è sulla spiaggia. Scopo del lavoro è una caratterizzazione dei sedimenti fluviali e lagunari lungo la spiaggia
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Lokacija se nahaja na beneški obali, v kraju Bibione Pineda. Linija za zajem seizmičnih in geolektričnih podatkov poteka po plaži.Cilj dela je karakterizacija rečnih in lagunskih sedimentov vzdolž plaže.

## Slide 18: Tomografia – risultati - Tomografija - Rezultati
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Cambio composizione dei sedimenti, ultimo massimo glaciale Sprememba sestave sedimentov, zadnje največje poledenitev
Tavola d’acqua Vodna gladina
Risacca e macerazione alghe
Morski valovi in razpadanje alg
Frazione di stratigrafia da un pozzo
appena a N del sito Del stratigrafije iz vrtine tik severno od lokacije

## Slide 19: Sovrapposizione con la sismica a riflessione – Prekrivanje s seizmično refleksijo
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Erosione fluviale
Rečna erozija
Onde P P-valovi
La discontinuità a 0.05s segna il passaggio da pleistocene ad olocene, Diskontinuiteta pri 0,05 s označuje prehod iz pleistocena v holocen
Onde SH SH-valovi
Stessa discontinuità, a circa 27m Enaka diskontinuiteta, na približno 27 m.

## Slide 20: Geoelettrica - Geolektrična metoda
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Le parti altamente resistive indicano la presenza di sabbie maggiormente compattate ed asciutte. Queste corrispondono alla posizione nel tempo della duna costiera. Notare il caratteristico cuneo salino a Sud. Visoko odporni deli kažejo na prisotnost bolj zbitih in suhih peskov. Ti ustrezajo pretekli lokaciji obalne sipine. Opaziti je značilen slani klin na jugu.

## Slide 21: Integrazione dei dati: clustering – Integracija podatkov: združevanje (clustering)
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
Il numero di classi è definito a priori. I gruppi di pixel aventi simili valori di velocità P, Sh e resistività sono identificati minimizzando la varianza dei gruppi rispetto ad un centroide (K-means). Število razredov je vnaprej določeno. Skupine pikslov s podobnimi vrednostmi hitrosti P, Sh in upornosti so identificirane z minimizacijo variance skupin glede na težišče (K-means).

## Slide 22: Stima delle proprietà petrofisiche – Ocena petrofizičnih lastnosti
PROJECT
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024
L’algoritmo di ottimizzazione ha permesso di calcolare le proprietà petrofisiche dei sedimenti associati a ciascun cluster. Questi valori sono suffragati dalle stratigrafie di un pozzo nelle vicinanze
Optimizacijski algoritem je omogočil izračun petrofizičnih lastnosti sedimentov, povezanih z vsakim grozdom. Te vrednosti so potrjene z rezultati stratigrafij iz bližnje vrtine.

## Slide 23
Grazie per l’attenzione! / Hvala za pozornost!
SEGUCI / SLEDI NAM:
www.ita-slo.eu/wabin
facebook.com/interregwabin
linkedin.com/interregwabin
Contatti/ Kontakti
e-mail: fdacol@ogs.it
WABIN
BILANCIO IDRICO TRANSFRONTALIERO DEI BACINI IDROGEOLOGICI CON METODOLOGIE INTEGRATE E DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ČEZMEJNA VODNA BILANCA HIDROGEOLOŠKIH POREČIJ Z INTEGRIRANIMI METODOLOGIJAMI IN PRILAGAJANJEM PODNEBNIM SPREMEMBAM
La problematica delle acque transfrontaliere
Trieste, 5 luglio 2024